## Slide 1: Los materiales de uso técnico y sus propiedades
Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato
Unidad 6

## Slide 2
Clasificación
de los materiales
Naturales
Se encuentran en la naturaleza y son la base de los demás productos (madera, lana, oro).
Artificiales
Se obtienen de materiales naturales sin transformación previa o mezclas naturales mayoritariamente (hormigón).
Sintéticos
Son fabricados por el ser humano a partir de materiales artificiales; no existen en la naturaleza (plásticos como la baquelita).
Tres grupos

## Slide 3
Propiedades mecánicas
Recuperación de la forma original tras cesar la fuerza.
Elasticidad
Plasticidad
Ductilidad
Maleabilidad
Dureza
Conservación de la nueva forma tras la deformación (opuesto a elasticidad).
Capacidad para estirarse en hilos.
Capacidad para extenderse en láminas sin romperse.
Resistencia a ser rayado o penetrado (resistencia al desgaste).

## Slide 4
Propiedades mecánicas
Resistencia a la rotura ante esfuerzos de deformación lentos.
Tenacidad
Resiliencia
Fragilidad
Fatiga
Acritud
Resistencia que opone un cuerpo al impacto.
El material se rompe en añicos al recibir un impacto (opuesto a la resiliencia).
Rotura por cargas variables inferiores a la de rotura cuando actúan de forma repetitiva.
Aumento de dureza y fragilidad por deformación en frío.

## Slide 5
Esfuerzos físicos fundamentales
Tracción
La fuerza tiende a alargar el objeto.
Compresión
La fuerza tiende a acortar el objeto.
Flexión
Fuerza perpendicular al eje que tiende a curvar.
Torsión
Las fuerzas tienden a retorcer el objeto.
Cortadura
Fuerzas transversales en sentidos contrarios.
Pandeo
Similar a la compresión en objetos muy largos y delgados.

## Slide 6
Ensayos de materiales
Ensayo de tracción
Estiramiento de una probeta hasta la rotura para calcular la tensión.
Ensayo de dureza
Uso de un identador para medir la huella (escalas: Brinell, Vickers y Rockwell).
Ensayo de fatiga
Probeta giratoria sometida a flexión hasta romper.
Ensayo de resiliencia
Uso del péndulo de Charpy para medir la energía absorbida en un impacto.

## Slide 7
BCC (cúbica centrada en el cuerpo): átomo en vértices y uno en el centro. Menor densidad.
Estructura interna de los metales
Los átomos se ordenan en redes cristalinas (celdas unidad).
El 90% de los metales se agrupan en tres tipos.
HCP (hexagonal compacta): estructura prismática con átomos en bases y centro.
FCC (cúbica centrada en las caras): átomo en vértices y en el centro de cada cara.
El 90% de los metales se agrupan en tres tipos:

## Slide 8
Solidificación y tamaño de grano
El proceso de solidificación ocurre en dos fases: nucleación y crecimiento.
Enfriamiento lento
Enfriamiento rápido
Se crean muchos núcleos nuevos simultáneamente.  Grano fino
Efecto: un grano más pequeño mejora la resistencia, dureza y tenacidad del metal.
Los átomos tienen tiempo de unirse a núcleos existentes.  Grano grueso

## Slide 9
El acero y sus constituyentes
Cementita: el más duro y frágil.
Martensita: se obtiene por enfriamiento muy brusco.
Bainita: dureza media.
El acero es una aleación de hierro (~99%) y carbono (~1%).
Sus constituyentes principales (de mayor a menor dureza) son:
Perlita: mezcla de ferrita y cementita. Blando.
Ferrita: el más blando; inversamente proporcional al carbono.

## Slide 10
Se utilizan las curvas TTT (Transformación-Tiempo-Temperatura) para diseñarlos.
Normalizado
Deja al acero en su estado natural de equilibrio.
Recocido
Enfriamiento muy lento en horno. Elimina tensiones y ablanda el material para mecanizarlo.
Revenido
Aplicado tras el temple para reducir la fragilidad y aumentar la tenacidad.
Temple
Enfriamiento brusco. Objetivo: obtener martensita (máxima dureza).

## Slide 11
Criterios para la elección de materiales
Propiedades técnicas
Coste
Estética / Uso
La elección del material idóneo es un equilibrio entre tres factores fundamentales:
Regla de oro: siempre se deben suponer las condiciones de uso más desfavorables para garantizar la seguridad.
Debe soportar los esfuerzos físicos previstos (tracción, compresión, etc.).
De producción, apariencia, brillo y textura.
Adecuación al uso (ejemplo: suavidad en ropa infantil frente a durabilidad en adultos).

## Slide 12
Esfuerzos simultáneos e influencia de la forma
En el diseño tecnológico, un mismo objeto rara vez sufre un único esfuerzo.
Un mismo elemento puede estar sometido a varios esfuerzos a la vez.
La forma es clave
Esfuerzos simultáneos
Ejemplo: un trampolín sufre flexión y torsión simultáneamente.
La resistencia de una pieza no depende solo del material, sino de su geometría y de la dirección de la fuerza.

## Slide 13
El aumento masivo de la producción obliga a una gestión eficiente para evitar el agotamiento de materias primas.
ODS relacionados
Materiales renovables
Pueden regenerarse tras su uso (madera, algodón, papel).
Materiales no renovables
Proceden del interior de la tierra y son finitos (metales).
Uso racional y sostenibilidad
Soluciones para el futuro
Nuevos diseños: reducir volumen de materia prima (por ejemplo, botes de refresco un 30 % más ligeros).
Reciclado y reutilización: facilitar la separación de componentes al final de la vida útil.
Medidas socioeconómicas: normativas contra plásticos de un solo uso.
Esta gestión impacta directamente en el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).
Y ODS 12 (Producción y consumo responsables).

## Slide 14
Residuos inertes
Residuos industriales y sostenibilidad
No presentan riesgo inmediato (escombros, vidrio, cerámica).
Residuos tóxicos
Sustancias inflamables, corrosivas o nocivas para la salud (aceites, compuestos de plomo o mercurio).
Gestión de residuos
Reducción en origen: generar menos mediante tecnología.
Tratamiento: físico (filtros), químico (neutralización) o biológico (fermentación).
Incineración: reduce volumen y produce energía térmica.
Vertido controlado: última opción para evitar filtraciones.